## Slide 1
OVERVIEW ALUR BISNIS PABRIK GULA
Komprehensif: Kebun - Pabrik - Distribusi

## Slide 2
Agenda Presentasi
1. Gambaran Industri Gula Indonesia
2. Value Chain & Alur Bisnis End-to-End
3. Karakteristik Tebu & Parameter Kualitas
4. Proses Produksi Detail (9 Tahapan)
5. Produk Utama & Produk Samping
6. Pengelolaan Limbah & Lingkungan
7. Struktur Organisasi & Divisi Operasional
8. KPI & Monitoring Real-Time
9. Bottleneck, Tantangan & Risiko Operasional
10. Peluang Improvement & Modernisasi
11. Model Bisnis & Revenue Streams
12. Kesimpulan & Rekomendasi

## Slide 3
Gambaran Industri Gula Indonesia
• Posisi global: Produsen ke-10 dunia, konsumen ke-4 dunia
• Produksi nasional: 2,2 juta ton/tahun (kapasitas 2,8 juta ton)
• Kebutuhan: 5-6 juta ton/tahun → Gap impor ~50%
• Jumlah PG aktif: ~60 unit (PTPN, swasta, rakyat)
• Luas lahan tebu: ~450.000 ha
• Tenaga kerja: ~200.000 orang (langsung + tidak langsung)
• Nilai industri: Rp 50-70 triliun/tahun
• Musim giling: April-November (180-210 hari)
• Kompetitor: Thailand (rendemen 12%), Brasil, India, Australia

## Slide 4
Value Chain Industri Gula (End-to-End)
• UPSTREAM: Kebun
- Persiapan lahan & tanam
- Pemupukan & pemeliharaan
- Pengendalian hama
- Panen (tebang angkut)
- QC tebu
• MIDSTREAM: Pabrik
- Penerimaan tebu
- Cane preparation
- Milling (giling)
- Juice treatment
- Evaporation
- Crystallization
- Centrifugation
- Drying & packaging
• DOWNSTREAM
- Warehouse management
- Distribusi (retail/industri)
- Sales & marketing
• SUPPORTING
- Maintenance
- QC lab
- Utility (boiler, listrik)
- HSE & K3
- Finance & HR

## Slide 5
Karakteristik Tebu & Parameter Kualitas
• TEBU (Saccharum officinarum)
- Masa tanam: 10-14 bulan
- Ratoon: 8-10 bulan
- Tinggi: 2-4 meter
- Diameter: 2-5 cm
• PARAMETER KUALITAS
- Pol (sukrosa): 8-14%
- Brix: 18-22%
- HK (Hablur Kristal): >8%
- Kadar air: 70-75%
- Serat: 11-16%
- Kadar abu: 0,3-0,8%
- Rendemen teoritis: 9-12%
• FAKTOR WAKTU
- Fresh cane: <24 jam panen
- Delay 1 jam: pol turun 0,1%
- Tebu tua (>14 bln): pol turun
- Tebu muda (<10 bln): pol rendah
• TARGET PG
- Pol tebu: >10%
- Kebersihan: <5% trash
- Rendemen aktual: 8-10%

## Slide 6
Alur Bisnis Pabrik Gula: Big Picture
KEBUN → Tebu dipanen (manual/mekanis)
↓
TRANSPORTASI → Truk/lori ke pabrik (<24 jam)
↓
PABRIK → Proses 12-24 jam non-stop (24/7 saat musim)
↓
OUTPUT → Gula kristal (8-10 ton) + By-products (molasses, bagasse, blotong)
↓
GUDANG → Storage & quality check
↓
DISTRIBUSI → Retail (50kg bag) / Industri (bulk) / Ekspor
Lead time total: 24-48 jam (tebu tebang s/d gula siap jual)

## Slide 7
Proses Produksi: 9 Tahapan Utama
1. PENERIMAAN TEBU: Timbang, sampling (pol, brix, trash)
2. CANE HANDLING: Unloading, cane carrier, cane cutter/shredder
3. MILLING: 4-7 gilingan, ekstraksi nira (juice) + ampas (bagasse)
4. CLARIFICATION: Heating, sulfitasi, defekasi → nira jernih + blotong
5. EVAPORATION: Multi-effect evaporator, brix 12% → 65%
6. CRYSTALLIZATION: Vacuum pan A-C-D, brix 65% → 92%, massecuite
7. CENTRIFUGATION: Pisahkan kristal gula + molasses (tetes)
8. DRYING & COOLING: Kadar air 2-3% → 0,5%, suhu 65°C → 35°C
9. PACKAGING: Karung 50kg / bulk → gudang → distribusi

## Slide 8
Detail Proses: Milling & Clarification
• MILLING (Gilingan)
- Jumlah: 4-7 unit gilingan
- Tekanan: 250-300 kg/cm²
- Kecepatan: 3-5 RPM
- Imbibisi: Air panas 70-80°C
- Output nira: 70-75% dari tebu
- Ekstraksi pol: 92-96%
- Output bagasse: 28-32%
- Kadar air bagasse: 48-52%
• CLARIFICATION
- Heating: 70-105°C
- Sulfitasi: SO2 gas 200-300 ppm
- pH kontrol: 7,0-7,2
- Defekasi: Tambah kapur (CaO)
- Dosis kapur: 0,5-1,5% tebu
- Waktu reaksi: 15-30 menit
- Output nira jernih: 85-90%
- Blotong: 2-4% tebu
- Pol losses: <0,3%

## Slide 9
Detail Proses: Evaporation & Crystallization
• EVAPORATION
- Sistem: Multi-effect (4-5 badan)
- Brix masuk: 12-15%
- Brix keluar: 60-65%
- Tekanan vakum: 0,3-0,7 bar
- Suhu: 60-120°C
- Efisiensi: Hemat steam 75%
- Waktu: 2-3 jam
• CRYSTALLIZATION
- Vacuum pan: A, C, D (3 tingkat)
- Pan A: Gula produk (SHS)
- Pan C: Gula antara
- Pan D: Gula sirkulasi
- Brix massecuite: 92-94%
- Supersaturasi: 1,2-1,3
- Waktu masakan: 3-5 jam
- Kristal size: 0,6-1,0 mm

## Slide 10
Detail Proses: Centrifuge - Packaging
• CENTRIFUGATION
- Putaran: 1000-1500 RPM
- Waktu: 2-3 menit per batch
- Air pencuci: 2-4% berat gula
- Output: Gula kristal SHS
- Molasses: 4-5% tebu
- Kadar air gula: 1,5-2,5%
• DRYING & COOLING
- Rotary dryer
- Suhu udara: 80-110°C
- Kadar air: 2,5% → 0,5%
- Cooler: Suhu 65°C → 35-40°C
• PACKAGING
- Karung: 50 kg per bag
- Bulk: Big bag 1 ton
- Gudang: Suhu 25-30°C, RH <65%

## Slide 11
Produk Utama & Produk Samping
• PRODUK UTAMA: GULA SHS
- Superior High Sugar
- Pol: ≥99,3%
- ICUMSA: 150-600 (kuning-coklat)
- Kadar air: ≤0,5%
- Kemurnian: ≥99%
- Ukuran kristal: 0,6-1,0 mm
- Rendemen: 8-10%
- Dari 100 ton tebu → 8-10 ton gula
• PRODUK SAMPING
1. Molasses (Tetes): 4-5 ton
- Pakan ternak, alkohol, MSG
- Harga: Rp 1.500-2.500/kg
2. Bagasse (Ampas): 30 ton
- Bahan bakar boiler
- Co-gen listrik 30-50 kWh/ton tebu
3. Blotong (Filter Cake): 3-4 ton
- Pupuk organik N-P-K
4. Abu boiler: 1-2 ton
- Bahan bangunan
Total revenue by-products: 15-25%

## Slide 12
Pengelolaan Limbah & Lingkungan
• LIMBAH CAIR
- Volume: 300-500 m³/hari (per 1000 TCD)
- COD input: 1000-2000 mg/L
- COD output: <300 mg/L (standar <350)
- BOD output: <150 mg/L (standar <150)
- pH: 6-9
- Sistem: IPAL aerob-anaerob
- Waktu retensi: 7-14 hari
• LIMBAH PADAT
- Blotong: Pupuk organik (kompos)
- Abu boiler: Bahan bangunan
- Trash tebu: Mulsa kebun
• EMISI UDARA
- SO2: <800 mg/Nm³
- NOx: <700 mg/Nm³
- Partikulat: <150 mg/Nm³
- Cerobong boiler: Monitoring 24/7
• SERTIFIKASI: ISO 14001, PROPER hijau/biru

## Slide 13
Struktur Organisasi Pabrik Gula
• DIREKSI: Direktur Utama, Direktur Produksi, Direktur SDM & Keuangan
• 6 DIVISI UTAMA:
1. DIVISI TANAMAN: Budidaya, panen, tebang angkut, QC kebun
2. DIVISI PABRIKASI: Produksi gula 24/7 (3 shift x 8 jam)
3. DIVISI INSTALASI: Maintenance mesin, boiler, listrik, air
4. DIVISI KEUANGAN: Cash flow, payroll, accounting, tax
5. DIVISI SDM & UMUM: Rekrutmen, training, K3, security, gudang
6. DIVISI PEMASARAN: Sales, distribusi, customer service
• SUPPORTING: QC Lab, HSE, IT, Legal, Procurement
• Total karyawan: 500-1500 orang (tetap + musiman)

## Slide 14
Key Performance Indicators (KPI)
• KPI PRODUKSI
1. RENDEMEN: 8-10%
Formula: (Gula/Tebu) x 100%
2. RECOVERY POL: 92-96%
% pol terekstrak dari tebu
3. KAPASITAS GILING: 3.000-6.000 TCD
4. OVERALL RECOVERY: >82%
Rendemen aktual/teoritis
5. POL LOSSES: <2,5%
Pol hilang di proses
• KPI OPERASIONAL
- Efisiensi pabrik: >85%
- Downtime: <15%
- OEE: >75%
- MTBF (Mean Time Between Failure): >500 jam
- MTTR (Mean Time To Repair): <4 jam
• KPI FINANSIAL
- EBITDA margin: 15-25%
- HPP (Cost per kg): Rp 9.000-11.000
- Revenue per ton tebu: Rp 1,5-2 juta
- Working capital turnover: 4-6x

## Slide 15
Monitoring Manajemen Real-Time
• DASHBOARD SCADA (24/7)
- Kapasitas giling per jam/hari
- Rendemen & recovery real-time
- Brix, pol di setiap stasiun
- Tekanan steam boiler
- Level nira di tangki
- Status mesin (running/stop)
- Alarm & warning system
• MONITORING HARIAN
- Produksi gula & molasses
- Stok tebu di emplacement
- Antrian truk tebu
- Konsumsi bahan pembantu (kapur, SO2, flocculant)
- Breakdown & maintenance
- Absensi karyawan shift
• MONITORING MINGGUAN/BULANAN
- Cash flow & HPP
- Target vs actual production
- Penjualan & piutang
- Safety incident rate
- Efisiensi & OEE trend

## Slide 16
Bottleneck & Tantangan Operasional
• BOTTLENECK OPERASIONAL
1. Kualitas tebu rendah
- Pol <8%, trash >10%
- Rendemen turun 1-2%
2. Breakdown mesin kritis
- Gilingan, boiler, centrifuge
- Stop produksi → losses besar
3. Keterlambatan pasokan tebu
- Antrian >48 jam
- Tebu menua, pol turun
4. Cuaca ekstrem
- Hujan → tebu basah, pol turun
- Kemarau → tebu kering, serat tinggi
5. Shortage SDM terampil
- Operator, teknisi langka
6. Kapasitas terbatas
- Demand tinggi, kapasitas tetap
• MITIGASI
- Preventive maintenance
- Training & sertifikasi
- Buffer stock tebu 2-3 hari
- Weather forecasting
- Spare parts inventory
- Backward integration petani
- Upgrade capacity bertahap

## Slide 17
Tantangan Industri Gula Indonesia
1. Produktivitas rendah: Rendemen 6-8% vs Thailand 10-12%
2. Impor tinggi: ~50% kebutuhan nasional bergantung impor
3. Biaya produksi tinggi: HPP Rp 9.000-11.000/kg vs harga jual Rp 12.000-15.000/kg
4. Teknologi tua: Mesin rata-rata >30 tahun, efisiensi rendah
5. Lahan terbatas: Kompetisi dengan sawit, properti
6. Persaingan global: Gula impor lebih murah (Thailand, Brasil)
7. Regulasi harga: Floor/ceiling price pemerintah → margin tipis
8. Perubahan iklim: El Nino, La Nina → musim tidak menentu
9. Regenerasi petani: Petani tua, generasi muda tidak tertarik
10. Akses modal: Bunga kredit tinggi, investasi modernisasi berat

## Slide 18
Peluang Improvement & Modernisasi
• DIGITALISASI & AUTOMASI
1. IoT sensors real-time
2. AI/ML untuk optimasi proses
3. Predictive maintenance
4. Automated quality control
5. ERP integrated system
Potensi: Efisiensi +10-15%
• MODERNISASI MESIN
1. High-pressure boiler (80-100 bar)
2. Continuous pan crystallizer
3. Auto centrifuge
4. Modern milling (diffuser)
Potensi: Rendemen +1-2%
• CO-GENERATION LISTRIK
- Jual surplus ke PLN
- Harga: Rp 1.000-1.200/kWh
- Potensi: 50-80 kWh/ton tebu
- ROI: 5-7 tahun
- Revenue tambahan: 5-10%
• DIVERSIFIKASI PRODUK
1. Bioethanol dari molasses
2. Refined sugar (putih)
3. Gula khusus (caster, icing)
4. Pellet bagasse
5. Kompos premium dari blotong
Potensi: Revenue +15-25%

## Slide 19
Model Bisnis: Revenue & Cost Structure
• REVENUE STREAMS
1. Gula SHS (70-80%)
Rp 12.000-15.000/kg
Margin: 20-30%
2. Molasses (10-15%)
Rp 1.500-2.500/kg
3. Listrik co-gen (5-10%)
Rp 1.000-1.200/kWh
4. Blotong (2-3%)
Rp 200-500/kg
5. Lain-lain (1-2%)
Abu, trash
Total revenue: Rp 1,5-2 juta/ton tebu
• COST STRUCTURE
1. Bahan baku tebu (50-60%)
Rp 600-700/kw
2. Operasional & energi (20-25%)
Kapur, SO2, listrik, air
3. SDM & overhead (10-15%)
Gaji, tunjangan, training
4. Maintenance (5-8%)
Spare parts, jasa
5. Distribusi & admin (3-5%)
MARGIN EBITDA: 15-25%
Break-even: Rendemen >7,5%

## Slide 20
Analisis Risiko & Mitigasi
• RISIKO OPERASIONAL (High)
- Breakdown mesin → Stop produksi
- Mitigasi: Preventive maintenance, spare parts buffer
• RISIKO SUPPLY CHAIN (High)
- Pasokan tebu terlambat/kurang
- Mitigasi: Kontrak petani mitra, buffer stock 2-3 hari
• RISIKO KUALITAS (Medium)
- Pol tebu rendah → rendemen turun
- Mitigasi: Varietas unggul, panen tepat waktu, QC ketat
• RISIKO FINANSIAL (Medium)
- Harga jual turun, biaya naik
- Mitigasi: Hedging harga, efisiensi operasional
• RISIKO LINGKUNGAN (Low-Medium)
- Limbah tidak memenuhi standar
- Mitigasi: IPAL upgrade, monitoring 24/7, PROPER

## Slide 21
Kesimpulan
✅ Pabrik gula = bisnis padat modal, padat karya, seasonal (6-7 bulan/tahun)
✅ Proses produksi: 9 tahapan, lead time 24-48 jam, teknologi mature
✅ Value creation: Gula (70-80%) + 4 by-products (15-25%) = circular economy
✅ Profitabilitas: EBITDA 15-25%, sangat tergantung rendemen & harga jual
✅ KPI kritis: Rendemen (8-10%), Recovery (92-96%), Kapasitas (3-6K TCD), Losses (<2,5%)
✅ Tantangan besar: Produktivitas rendah, impor tinggi, teknologi tua, margin tipis
✅ Peluang signifikan: Digitalisasi (AI/IoT), modernisasi mesin, co-generation listrik, diversifikasi produk
✅ Potensi improvement: Rendemen +1-2%, efisiensi +10-15%, EBITDA +20-30%
✅ Industri strategis: Ketahanan pangan, lapangan kerja, devisa, renewable energy

## Slide 22
Rekomendasi Strategic
1. JANGKA PENDEK (1-2 tahun)
• Optimasi proses existing (training, SOP, monitoring ketat)
• Backward integration petani mitra → kualitas tebu konsisten
• Quick wins: Kurangi pol losses, tingkatkan OEE
2. JANGKA MENENGAH (3-5 tahun)
• Modernisasi selective: Boiler, crystallizer, automation
• Co-generation listrik → jual surplus ke PLN
• Digitalisasi: IoT sensors, SCADA upgrade, ERP
3. JANGKA PANJANG (5-10 tahun)
• Total plant revamp atau greenfield baru
• Diversifikasi: Bioethanol, refined sugar, gula specialty
• R&D: Varietas tebu unggul (pol >12%), precision agriculture
• Ekspor: Target pasar regional (ASEAN, Timur Tengah)

## Slide 23
TERIMA KASIH
Pertanyaan & Diskusi