## Slide 1
PRESENTASI INTERNAL • 2026
Overview Operasional & Proses Produksi Pabrik Gula
Dari Penerimaan Tebu hingga Produk Akhir — Alur, GMP, QC & Sustainability
Disusun untuk pemahaman operasional pabrik gula Berbasis referensi: Hugot (1960), GMP Manual, Laporan KP & Jurnal Industri

## Slide 2
Daftar Isi
Struktur Presentasi — 21 Bagian
2 / 21 • Overview Operasional & Proses Produksi Pabrik Gula | Internal Use
01
Pendahuluan Industri Gula
02
Overview Alur Produksi
03
Penerimaan & Penanganan Tebu
04
Cane Preparation & Milling
05
Pemrosesan Nira (Clarification)
06
Evaporation Process
07
Crystallization Process
08
Centrifugation & Sugar Drying
09
Packaging & Storage
10
Utility Systems
11
Pemanfaatan Produk Samping
12
Good Manufacturing Practice
13
Quality Control
14
Pengelolaan Limbah
15
Sustainability & Efisiensi
16
Keselamatan Kerja (K3)
17
Tantangan Operasional
18
Kesimpulan

## Slide 3
Pendahuluan: Industri Gula Indonesia
Posisi strategis & konteks operasional
3 / 21 • Overview Operasional & Proses Produksi Pabrik Gula | Internal Use
~2,2 jt ton
Produksi nasional/tahun
~5-6 jt ton
Konsumsi nasional/tahun
~50%
Ketergantungan impor
~60 PG
Pabrik gula aktif
• Musim giling: April – November (6–7 bulan operasi)
• Pemain utama: PTPN (BUMN), swasta nasional, pabrik gula rakyat
• Komoditas strategis: pangan, devisa negara, lapangan kerja
• Lead time tebu → gula: 24–48 jam (proses kontinu non-stop)
• Kapasitas pabrik: 3.000 – 6.000 TCD (Ton Cane per Day)
Key Takeaway: Pabrik gula adalah industri terintegrasi hulu-hilir dengan gap besar antara produksi dan konsumsi nasional.

## Slide 4
Overview Alur Produksi Pabrik Gula
9 Tahapan Utama — Dari Tebu Masuk hingga Gula Terkemas
4 / 21 • Overview Operasional & Proses Produksi Pabrik Gula | Internal Use
1
Penerimaan Tebu
2
Cane Handling
3
Milling (Gilingan)
4
Pemurnian Nira
5
Evaporasi
6
Kristalisasi
7
Centrifugasi
8
Pengeringan & Pendinginan
9
Pengemasan & Gudang
PERSIAPAN BAHAN BAKU
PENGOLAHAN INTI
FINISHING & OUTPUT
Apa yang terjadi di proses ini?
Tebu segar ditimbang → dicacah → digiling untuk diambil niranya → nira dimurnikan →
air diuapkan → gula dikristalkan → dipisahkan → dikeringkan → dikemas siap jual.
Analogi sederhana: 100 ton tebu masuk → keluar 8–10 ton gula + 30 ton ampas (bagasse) + 4–5 ton tetes (molasses)
Key Takeaway: Total proses berjalan kontinu 24/7 selama musim giling. Setiap jam keterlambatan = kehilangan 0,1% pol.

## Slide 5
Penerimaan & Penanganan Tebu
Stasiun Pertama — Gerbang kualitas bahan baku
5 / 21 • Overview Operasional & Proses Produksi Pabrik Gula | Internal Use
⟶ Truk Masuk
Tebu dari kebun tiba di pabrik
⟶ Timbangan
Ditimbang bruto & tarra
⟶ Sampling
Cek pol, brix, kadar trash
⟶ Cane Yard
Antri di emplasement (maks 24 jam)
⟶ Feeding Table
Dipindah ke meja tebu menuju gilingan
Apa yang terjadi di proses ini?
• Tebu dari kebun diangkut truk, ditimbang untuk mengetahui berat bersih
• Dilakukan sampling: diukur kadar gula (pol), padatan terlarut (brix), dan kadar kotoran (trash)
• Hasil sampling menentukan kualitas tebu & pembayaran ke petani
• Tebu menunggu di cane yard (emplasement) — TIDAK BOLEH >24 jam karena pol turun
• Sistem FIFO (First In First Out) untuk menjaga kesegaran tebu
Parameter kritis: Pol tebu ≥8%, Trash <5%, Waktu tunggu <24 jam
Key Takeaway: Kualitas tebu di titik ini menentukan rendemen akhir. Tebu terlambat = gula hilang.

## Slide 6
Cane Preparation & Milling
Stasiun Gilingan — Jantung ekstraksi gula
6 / 21 • Overview Operasional & Proses Produksi Pabrik Gula | Internal Use
CANE PREPARATION
1. Cane Leveller — meratakan tebu di conveyor
2. Cane Cutter (I & II) — memotong tebu jadi potongan pendek
3. Unigrator / Shredder — mencacah tebu jadi serat halus
Tujuan: membuka sel-sel tebu agar nira mudah diekstraksi.
Preparation Index (PI) target: >85%
(PI = seberapa banyak sel tebu yang terbuka)
MILLING (GILINGAN)
• Terdiri dari 4–6 unit gilingan (tandem mill)
• Setiap unit: 3 roll (top, feed, discharge)
• Tebu dicacah diperas bertahap dari gilingan I → terakhir
• Ditambahkan air imbibisi di gilingan akhir
(untuk melarutkan sisa gula dalam ampas)
OUTPUT:
→ Nira mentah (mixed juice): brix ~12–15%
→ Ampas/Bagasse: kadar air ~50%, jadi bahan bakar boiler
Target: Pol extraction >95%, Moisture bagasse <50%
Key Takeaway: Milling adalah jantung pabrik — ekstraksi optimal di sini menentukan recovery pol keseluruhan (target >95%).

## Slide 7
Pemrosesan Nira (Clarification)
Stasiun Pemurnian — Membersihkan nira dari pengotor
7 / 21 • Overview Operasional & Proses Produksi Pabrik Gula | Internal Use
1. Timbangan Nira
Nira mentah ditimbang untuk kontrol massa
2. Pemanasan I
Dipanaskan 70–75°C (juice heater)
3. Defekasi
Ditambah susu kapur Ca(OH)₂ → pH naik ~7–8
4. Sulfitasi
Ditambah gas SO₂ → pH turun ~6,8–7,2 (membantu pemucatan warna)
5. Pemanasan II
Dipanaskan 100–105°C
6. Flash Tank
Menghilangkan gas terlarut
7. Clarifier
Pengendapan kotoran (2–3 jam) Hasil: nira jernih + endapan (mud)
8. Rotary Vacuum Filter
Mud disaring → blotong (filter cake) Nira saring kembali ke proses
Key Takeaway: Pemurnian menghasilkan nira jernih (clear juice) + blotong sebagai by-product pupuk organik.

## Slide 8
Evaporation Process
Stasiun Penguapan — Menaikkan konsentrasi nira
8 / 21 • Overview Operasional & Proses Produksi Pabrik Gula | Internal Use
Apa yang terjadi di proses ini?
Nira jernih (brix ~12–15%) diuapkan airnya secara bertahap hingga
menjadi nira kental / thick juice (brix ~60–65%).
Sistem: Multiple Effect Evaporator (biasanya 4–5 badan/effect)
Cara kerja:
• Effect 1: dipanaskan uap bekas turbin (exhaust steam)
• Effect 2–5: uap dari effect sebelumnya dipakai memanaskan effect berikutnya
• Tekanan & suhu makin rendah di setiap effect (vacuum)
Keuntungan sistem multi-effect:
→ Hemat energi: 1 kg uap bisa menguapkan 4–5 kg air
→ Suhu rendah di effect akhir: mencegah kerusakan gula (karamelisasi)
Parameter Kunci
Input: Brix 12–15%
Output: Brix 60–65%
Jumlah effect: 4–5
Tekanan: vacuum
Suhu effect akhir: ~55°C
Kontrol:
• Brix nira kental
• Suhu tiap effect
• Vacuum pressure
• Scaling (kerak)
Key Takeaway: Evaporasi menghilangkan ~80% air dari nira. Efisiensi energi di sini sangat krusial untuk biaya produksi.

## Slide 9
Crystallization Process
Stasiun Masakan — Pembentukan kristal gula
9 / 21 • Overview Operasional & Proses Produksi Pabrik Gula | Internal Use
Apa yang terjadi di proses ini?
Nira kental (thick juice) dimasak dalam vacuum pan pada suhu rendah
dan tekanan vakum hingga terbentuk kristal gula (massecuite).
Tahapan Masakan (3-Boiling System):
• Masakan A (1st boiling):
- Nira kental + bibit kristal → kristal besar (gula produk SHS)
- Hasil: Massecuite A → centrifuge → Gula A + Molasses A
• Masakan B (2nd boiling):
- Molasses A dimasak ulang → kristal sedang
- Hasil: Gula B (dilebur, kembali ke masakan A)
• Masakan C/D (3rd boiling):
- Molasses B dimasak → kristal kecil (bibit/seed)
- Hasil: Gula C/D (bibit) + Final Molasses (tetes akhir)
Parameter kritis:
• Suhu masakan: 65–75°C (di bawah vakum)
• Supersaturasi: dijaga ~1,1–1,2
• Ukuran kristal: 0,8–1,1 mm untuk gula SHS
Istilah Penting
Massecuite = campuran kristal + larutan induk
Vacuum Pan = bejana masak bertekanan vakum
Seed/Bibit = kristal kecil pemicu pertumbuhan
Molasses = tetes, sisa cair setelah kristalisasi
SHS = Superior High Sugar (pol ≥99,3%)
Key Takeaway: Kristalisasi menentukan ukuran & kemurnian gula akhir. Kontrol supersaturasi sangat krusial.

## Slide 10
Centrifugation & Sugar Drying
Stasiun Putar & Pengeringan — Pemisahan dan finishing kristal
10 / 21 • Overview Operasional & Proses Produksi Pabrik Gula | Internal Use
CENTRIFUGATION (PEMUTARAN)
• Massecuite dari vacuum pan dimasukkan ke centrifuge
• Mesin berputar 1000–1500 rpm
• Kristal gula tertahan di saringan (screen)
• Molasses (tetes) terlempar keluar melalui lubang screen
• Dicuci dengan air/steam untuk membersihkan kristal
Output: Kristal gula basah + molasses terpisah
Tipe: Batch centrifuge (gula A) & Continuous (gula B/C)
SUGAR DRYING & COOLING
• Gula basah (moisture ~1%) masuk rotary dryer
• Dikeringkan dengan udara panas (suhu ~80°C)
• Target kadar air akhir: < 0,05% (gula SHS)
• Setelah kering → masuk sugar cooler
• Didinginkan ke suhu kamar (~30–35°C)
• Tujuan: mencegah caking (penggumpalan) saat penyimpanan
Quality check setelah drying:
• Kadar air (moisture) < 0,05%
• Warna (ICUMSA): 150–300 untuk GKP
• Ukuran kristal: 0,8–1,1 mm
• Pol ≥ 99,3%
Key Takeaway: Centrifuge memisahkan kristal dari molasses. Pengeringan memastikan gula tidak menggumpal saat disimpan.

## Slide 11
Packaging & Storage
Stasiun Pengemasan — Dari bulk ke produk siap distribusi
11 / 21 • Overview Operasional & Proses Produksi Pabrik Gula | Internal Use
Apa yang terjadi di proses ini?
Alur Pengemasan:
1. Gula kering dari cooler → vibrating screen (ayakan) → pisahkan ukuran
2. Gula sesuai spesifikasi → hopper penampung
3. Penimbangan otomatis (50 kg/karung atau sesuai order)
4. Pengemasan dalam karung (PP woven bag + inner PE liner)
5. Dijahit/sealed → conveyor → gudang
Penyimpanan (Gudang Gula):
• Gudang harus kering, ventilasi baik, suhu <30°C
• Kelembaban relatif (RH) < 65% — mencegah caking
• Sistem FIFO (First In First Out)
• Pallet kayu/plastik — tidak langsung kontak lantai
• Penumpukan maksimum: 30–40 karung
GMP di area packaging:
• Area bersih, bebas hama, tertutup dari cuaca
• Operator menggunakan APD (masker, sarung tangan, hairnet)
• Label lengkap: tanggal produksi, batch, expired date, berat bersih
Key Takeaway: Pengemasan & penyimpanan yang baik menjaga kualitas gula sampai ke tangan konsumen.

## Slide 12
Utility Systems
Sistem Pendukung — Energi, air, dan infrastruktur operasional
12 / 21 • Overview Operasional & Proses Produksi Pabrik Gula | Internal Use
Boiler / Ketel Uap
• Bahan bakar: bagasse (ampas tebu)
• Menghasilkan uap bertekanan tinggi
• Kapasitas: 20–60 ton uap/jam
• Tipe: water tube boiler
• Pabrik gula hampir self-sufficient energi
Turbin & Power House
• Uap boiler → turbin → listrik + exhaust steam
• Listrik: 3–8 MW (kebutuhan pabrik)
• Exhaust steam: dipakai proses (evaporator, pan)
• Co-generation: surplus dijual ke PLN
• Back Pressure Turbine Generator (BPTG)
Water Treatment Plant
• Sumber: sungai / sumur dalam
• Treatment: koagulasi, filtrasi, softening
• Kebutuhan: 500–1500 m³/hari
• Untuk: boiler feed water, proses, sanitasi
• Kualitas: hardness <5 ppm untuk boiler
Instrument & Workshop
• Workshop mekanik & listrik
• Spare parts management
• Preventive maintenance scheduling
• Laboratorium instrumen & kalibrasi
• Off-season: overhaul seluruh mesin
Key Takeaway: Pabrik gula bisa mandiri energi dengan membakar bagasse di boiler — konsep self-sufficient & circular economy.

## Slide 13
Pemanfaatan Produk Samping (By-Products)
Circular Economy — Tidak ada yang terbuang
13 / 21 • Overview Operasional & Proses Produksi Pabrik Gula | Internal Use
Bagasse (Ampas Tebu)
~30 ton / 100 ton tebu
• Bahan bakar utama boiler • Co-generation listrik • Potensi: pulp & kertas, pellet biofuel • Revenue: 5–10%
Molasses (Tetes)
~4–5 ton / 100 ton tebu
• Bahan baku alkohol/etanol • Pakan ternak • MSG, ragi, asam sitrat • Revenue: 10–15%
Blotong (Filter Cake)
~3–4 ton / 100 ton tebu
• Pupuk organik (N, P, K tinggi) • Soil conditioner kebun tebu • Kompos • Revenue: 2–3%
Listrik Surplus (Co-gen)
Kapasitas 3–8 MW
• Dijual ke PLN (excess power) • Bisa mengurangi biaya energi • Green energy certificate • Revenue: 3–5%
Total kontribusi by-product: 15–25% dari revenue pabrik gula. Ini menjadikan pabrik gula sebagai industri circular economy — hampir tidak ada waste.
Key Takeaway: By-product bukan limbah, tapi sumber pendapatan tambahan yang signifikan (15–25% revenue).

## Slide 14
Good Manufacturing Practice (GMP)
Standar Produksi — Menjamin mutu dan keamanan pangan
14 / 21 • Overview Operasional & Proses Produksi Pabrik Gula | Internal Use
Apa itu GMP?
Pedoman cara produksi yang baik untuk memastikan produk aman,
bermutu, dan konsisten — wajib untuk industri pangan (termasuk gula).
5 Pilar GMP di Pabrik Gula:
1. Bangunan & Fasilitas
• Desain higienis, mudah dibersihkan • Alur proses searah (no cross-contamination) • Ventilasi & penerangan memadai
2. Peralatan & Mesin
• Food-grade material (stainless steel) • Mudah dibersihkan & dirawat • Kalibrasi rutin alat ukur
3. Personel / SDM
• Pelatihan hygiene & GMP rutin • APD lengkap di area produksi • Pemeriksaan kesehatan berkala
4. Proses Produksi
• SOP tertulis & terdokumentasi • Kontrol titik kritis (CCP) • Traceability batch produksi
5. Sanitasi & Pengendalian Hama
• Jadwal pembersihan teratur • Pest control terintegrasi • Pengelolaan limbah cair & padat
Key Takeaway: GMP memastikan setiap tahap produksi menghasilkan gula yang aman & konsisten — dari bahan baku hingga produk akhir.

## Slide 15
Quality Control (Pengendalian Mutu)
Laboratorium & Monitoring — Menjaga standar di setiap stasiun
15 / 21 • Overview Operasional & Proses Produksi Pabrik Gula | Internal Use
Apa yang terjadi di proses ini?
Tim QC / laboratorium pabrik memantau kualitas di SETIAP stasiun proses,
dari tebu masuk hingga gula siap kirim.
Parameter yang Diuji di Setiap Titik:
Bahan Baku (Tebu)
Pol, Brix, Trash %, Fiber %
Nira Mentah
Brix, Pol, pH, Purity
Nira Jernih
Turbidity, Color, pH
Nira Kental
Brix (60-65%), Purity
Massecuite
Brix, Crystal size, Purity
Gula Produk
Pol ≥99,3%, ICUMSA, Moisture <0,05%
Molasses
Brix, Pol, Target Purity <35%
Air Boiler
Hardness, pH, TDS, Silica
Key Takeaway: QC berjalan 24 jam — setiap 2 jam sampling dilakukan. Data lab = dasar keputusan operasional.

## Slide 16
Pengelolaan Limbah
Waste Management — Mengelola dampak lingkungan
16 / 21 • Overview Operasional & Proses Produksi Pabrik Gula | Internal Use
Jenis Limbah Pabrik Gula & Pengelolaannya:
Limbah Cair
Sumber: air pencucian, kondensor, boiler blowdown
Penanganan:
• IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah)
• Sistem: screening → equalisasi → aerasi → clarifier
• BOD/COD diturunkan sebelum dibuang
• Target: sesuai baku mutu Permen LH
• Bisa digunakan ulang untuk irigasi kebun
Limbah Padat
Sumber: blotong, abu boiler, trash tebu
Penanganan:
• Blotong → pupuk organik / kompos
• Abu boiler (fly ash) → campuran pupuk / landfill
• Trash → dikembalikan ke lahan sebagai mulsa
• Zero waste to landfill (target modern)
• Bagasse habis dipakai sebagai bahan bakar
Emisi Gas (Udara)
Sumber: cerobong boiler, debu pengering
Penanganan:
• Wet scrubber / cyclone pada cerobong
• Electrostatic precipitator (ESP)
• Monitoring emisi berkala (PM, SO₂, NOx)
• Target: di bawah baku mutu emisi
• Bag filter pada area drying & packaging
Key Takeaway: Pabrik gula modern menerapkan prinsip zero waste — semua limbah diolah menjadi produk bernilai atau dibuang sesuai standar.

## Slide 17
Sustainability & Efisiensi Energi
Keberlanjutan — Menyeimbangkan produksi dan lingkungan
17 / 21 • Overview Operasional & Proses Produksi Pabrik Gula | Internal Use
Mengapa Sustainability Penting di Pabrik Gula?
Pabrik gula memiliki potensi besar untuk menjadi industri berkelanjutan
karena sifat alamiahnya yang circular (produk samping = bahan baku kembali).
Aspek Sustainability di Pabrik Gula:
Energi Terbarukan
• Bagasse sebagai biomass fuel (carbon neutral)
• Co-generation: listrik dari uap boiler
• Potensi solar panel di lahan idle
• Target: energy self-sufficient
Efisiensi Air
• Recycle condensate untuk boiler feed water
• Reuse air proses untuk irigasi
• Minimasi konsumsi air bersih
• Water footprint tracking
Circular Economy
• Blotong → pupuk → kembali ke kebun
• Molasses → industri turunan
• Abu → soil amendment
• Hampir zero waste
Carbon Footprint
• Bagasse = biomass (CO₂ netral)
• Mengurangi ketergantungan fossil fuel
• PROPER KLHK (Blue/Green rating)
• Potensi carbon credit trading
Key Takeaway: Pabrik gula punya DNA sustainability — bagasse sebagai energi + by-product sebagai revenue = model circular economy.

## Slide 18
Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3)
Safety First — Operasi aman, produktivitas terjaga
18 / 21 • Overview Operasional & Proses Produksi Pabrik Gula | Internal Use
Potensi Bahaya di Pabrik Gula:
• Mesin berputar (gilingan, centrifuge, turbin) → risiko terjerat
• Suhu tinggi (boiler, evaporator, pan masakan) → risiko luka bakar
• Ketinggian (tangki, cerobong, conveyor) → risiko jatuh
• Kebisingan (area gilingan >85 dB) → gangguan pendengaran
• Bahan kimia (kapur, belerang, asam) → iritasi kulit/mata
• Debu gula (area dryer, packaging) → risiko respirasi
Penerapan K3 di Pabrik Gula:
1. APD Wajib:
Helm, safety shoes, earplug, goggle, sarung tangan
2. Sistem Izin Kerja:
Hot work permit, confined space permit, LOTO
3. Training & Drill:
Induction safety, fire drill, emergency response
4. Inspeksi Rutin:
Safety patrol harian, audit K3 bulanan
5. Pelaporan & Investigasi:
Near-miss reporting, incident investigation
6. Safety Committee:
P2K3 (Panitia Pembina K3) aktif & meeting rutin
Key Takeaway: Zero accident adalah target — K3 bukan sekadar aturan, tapi budaya kerja yang melindungi semua karyawan.

## Slide 19
Tantangan Operasional Pabrik Gula
Hambatan & Bottleneck — Yang harus dihadapi industri
19 / 21 • Overview Operasional & Proses Produksi Pabrik Gula | Internal Use
Produktivitas Rendah
Rendemen RI 6–8% vs Thailand 10–12%. Penyebab: varietas tebu, umur ratoon, masa tebang.
Teknologi Tua
Banyak mesin berusia >30 tahun. Breakdown tinggi, efisiensi rendah, spare parts langka.
Kualitas Bahan Baku
Tebu kotor (trash >5%), pol rendah, terlambat giling. Petani belum optimal menerapkan standar.
Margin Tipis
HPP Rp 9–11rb/kg vs harga jual terkontrol. Sensitif terhadap rendemen & harga tebu.
SDM & Regenerasi
Operator senior pensiun, generasi muda kurang tertarik. Perlu training intensif & sertifikasi.
Risiko Iklim
El Niño/La Niña ganggu jadwal giling. Hujan saat musim giling = tebu basah, rendemen turun.
Key Takeaway: Tantangan terbesar: rendemen rendah & teknologi tua. Solusi: modernisasi + digitalisasi + kualitas tebu.

## Slide 20
Kesimpulan & Ringkasan
5 Key Takeaways dari presentasi ini
20 / 21 • Overview Operasional & Proses Produksi Pabrik Gula | Internal Use
1
Proses Terintegrasi
Pabrik gula menjalankan 9 tahapan proses kontinu selama 24/7 di musim giling. Dari tebu masuk hingga gula terkemas = 24–48 jam.
2
Multi Revenue Stream
Gula (70–80% revenue) + by-product 15–25% (molasses, bagasse, blotong, listrik). Model circular economy.
3
KPI Raja: Rendemen
Rendemen 8–10% = ukuran keberhasilan utama. Naik 1% rendemen bisa naikkan profit secara signifikan.
4
GMP & QC Ketat
Kualitas dijaga dari bahan baku hingga produk akhir. Lab beroperasi 24 jam, sampling tiap 2 jam.
5
Peluang Besar
Digitalisasi, modernisasi, co-generation, dan diversifikasi = potensi peningkatan EBITDA 20–30%.

## Slide 21
Terima Kasih
Siap menerima pertanyaan, diskusi, & masukan.
Referensi Utama:
• Hugot, E. — Handbook of Cane Sugar Engineering (1960)
• Good Management Practices Manual for the Cane Sugar Industry
• Laporan Kerja Praktik: Rika Aisyah & Vera Arum (2031910045/052)
• Denik Sentoso — Naskah Publikasi Jurnal
• Jurnal Teknologi Gula — Article Text 6234
Presentasi Internal • 2026 • Overview Operasional & Proses Produksi Pabrik Gula