## Slide 1
OVERVIEW ALUR BISNIS PABRIK GULA
Dari Kebun hingga Distribusi

## Slide 2
Gambaran Industri Gula Indonesia
🏭 Indonesia: produsen gula terbesar ke-10 dunia
📊 Produksi nasional: ±2,2 juta ton/tahun
📈 Kebutuhan nasional: ±5-6 juta ton/tahun (impor ±50%)
🏢 Pabrik gula aktif: ±60 unit (BUMN, swasta, rakyat)
📅 Musim giling: April - November (±6-7 bulan)
💼 Kontribusi: lapangan kerja, devisa, komoditas strategis

## Slide 3
Value Chain Industri Gula
📍 UPSTREAM
• Budidaya tebu
• Perkebunan sendiri
• Petani mitra
📍 MIDSTREAM
• Pabrik gula
• Pengolahan tebu
• Produksi kristal gula
📍 DOWNSTREAM
• Distribusi & penjualan
• Retail & industri
• Ekspor
📍 BY-PRODUCTS
• Molasses (tetes)
• Bagasse (listrik)
• Blotong (pupuk)

## Slide 4
Alur Bisnis End-to-End
🌾 KEBUN → Tebu dipanen (manual/mekanis) → Transportasi
🏭 PABRIK → Proses produksi 12-24 jam non-stop
📦 OUTPUT → Gula kristal + produk samping
🚚 DISTRIBUSI → Gudang → Pasar/Industri
⏱️ Lead time: Tebu tebang s/d jadi gula = 24-48 jam
🎯 Target: Rendemen 8-10% (100 ton tebu → 8-10 ton gula)

## Slide 5
Proses Produksi: 9 Tahapan Utama
1. Penerimaan
Tebu
2. Cane
Handling
3. Milling
(Giling)
4. Clarification
(Jernihkan)
5. Evaporation
(Uapkan)
6. Crystallization
(Kristal)
7. Centrifugation
(Pisahkan)
8. Drying &
Cooling
9. Packaging
& Storage

## Slide 6
Detail Proses (1/3): Penerimaan - Clarification
1️⃣ PENERIMAAN TEBU
• Timbangan & sampling kualitas (pol, brix)
2️⃣ CANE HANDLING
• Unloading, conveyor, cane preparation
3️⃣ MILLING (Penggilingan)
• 4-7 unit gilingan | Ekstraksi pol: 92-96%
• Output: nira mentah + ampas (bagasse)
4️⃣ CLARIFICATION (Pemurnian)
• Heating, sulfitasi, defekasi (tambah kapur)
• Output: nira jernih + blotong (filter cake)

## Slide 7
Detail Proses (2/3): Evaporation - Crystallization
5️⃣ EVAPORATION (Penguapan)
• Nira jernih → nira kental
• Multiple effect evaporator (4-5 badan)
• Brix naik: 12-15% → 60-65%
• Hemat energi dengan sistem multi-effect
6️⃣ CRYSTALLIZATION (Masakan)
• Nira kental → kristal gula
• Vacuum pan A, C, D (3 tingkat masakan)
• Brix naik: 65% → 92-94%
• Output: massecuite (campuran kristal + stroop)

## Slide 8
Detail Proses (3/3): Centrifuge - Packaging
7️⃣ CENTRIFUGATION (Pemisahan)
• Pisahkan kristal & molasses
• Putaran centrifuge: 1000-1500 RPM
• Output: gula kristal (SHS) + tetes (molasses)
8️⃣ DRYING & COOLING
• Keringkan gula kristal
• Kadar air turun: 2-3% → 0,5%
• Suhu turun: 65°C → 35-40°C
9️⃣ PACKAGING & STORAGE
• Karung 50kg / bulk | Gudang | Distribusi

## Slide 9
Produk Utama dan Produk Samping
📦 PRODUK UTAMA
🍬 Gula SHS
(Superior High Sugar)
• Pol ≥99,3%
• ICUMSA 150-600
• 8-10 ton per 100 ton tebu
💰 Revenue: 70-80%
♻️ PRODUK SAMPING
🍯 Molasses: 4-5 ton (10-15%)
→ Pakan, alkohol, MSG
⚡ Bagasse: 30 ton (5-10%)
→ Listrik co-generation
🌱 Blotong: 3-4 ton (2-3%)
→ Pupuk organik
💰 Total By-products: 15-25%

## Slide 10
Struktur Divisi Pabrik Gula
1️⃣ DIVISI TANAMAN: Budidaya tebu, panen, logistik tebu
2️⃣ DIVISI PABRIKASI: Proses produksi gula (shift 24/7)
3️⃣ DIVISI INSTALASI: Listrik, mesin, boiler, maintenance
4️⃣ DIVISI KEUANGAN: Cash flow, payroll, reporting
5️⃣ DIVISI SDM & UMUM: Rekrutmen, K3, gudang, security
6️⃣ DIVISI PEMASARAN: Sales gula, molasses, distribusi
⏰ Operasional 24/7 selama musim giling (shift 3x8 jam)

## Slide 11
Key Performance Indicators (KPI)
RENDEMEN
8-10%
RECOVERY
92-96%
KAPASITAS
3K-6K TCD
LOSSES
<2,5%
EFISIENSI
>85%
OVERALL
RECOVERY
>82%
📊 Monitoring Real-Time via Dashboard SCADA
• Rendemen = (Gula/Tebu) x 100% → Indikator efisiensi total
• Recovery = % pol yang berhasil diekstrak dari tebu
• Kapasitas = Ton Cane per Day (TCD) → Throughput produksi
• Losses = Pol yang hilang selama proses (target minimal)

## Slide 12
Bottleneck Operasional
⚠️ BOTTLENECK UTAMA
❌ Kualitas tebu rendah
→ Pol <8%, kotoran tinggi
→ Rendemen turun
❌ Breakdown mesin
→ Gilingan, boiler rusak
→ Stop produksi (loss besar)
❌ Keterlambatan tebu
→ Antrian panjang
→ Tebu menua, pol turun
❌ Cuaca buruk
→ Hujan, tebu basah
→ Susah giling
❌ SDM kurang terampil
→ Operator, teknisi
→ Inefficiency
❌ Kapasitas terbatas
→ Demand tinggi
→ Kapasitas tetap
✅ Mitigasi: Preventive
maintenance & training

## Slide 13
Tantangan Industri Gula Indonesia
📉 Produktivitas rendah: Rendemen 6-8% vs Thailand 10-12%
📥 Impor tinggi: ±50% kebutuhan nasional dari impor
💸 Biaya produksi tinggi: HPP Rp 9.000-11.000/kg vs harga jual
⚙️ Teknologi tua: Mesin >30 tahun, efisiensi rendah
🌍 Persaingan global: Gula impor lebih murah
📜 Regulasi: Harga gula diatur pemerintah (floor/ceiling price)
🌦️ Perubahan iklim: Musim giling tidak menentu

## Slide 14
Peluang Improvement & Modernisasi
💡 PELUANG UTAMA
1️⃣ DIGITALISASI
• IoT sensor
• AI optimasi proses
2️⃣ MODERNISASI MESIN
• Upgrade gilingan
• Boiler high-pressure
3️⃣ CO-GENERATION
• Jual listrik surplus
• Renewable energy
4️⃣ DIVERSIFIKASI PRODUK
• Bioethanol
• Refined sugar
• Gula khusus
5️⃣ PRECISION AGRICULTURE
• Drone mapping
• GPS tracking
6️⃣ BACKWARD INTEGRATION
• Petani mitra
• Kualitas konsisten
📈 Potensi: +20-30% EBITDA

## Slide 15
Model Bisnis: Bagaimana PG Menghasilkan Uang?
💰 REVENUE STREAMS
🍬 Gula (70-80%)
Rp 12.000-15.000/kg
🍯 Molasses (10-15%)
Rp 1.500-2.500/kg
⚡ Listrik co-gen (5-10%)
Rp 1.000-1.200/kWh
🌱 Blotong (2-3%)
Rp 200-500/kg
💸 COST STRUCTURE
🌾 Bahan baku tebu
50-60%
⚙️ Operasional & energi
20-25%
👥 SDM & overhead
10-15%
🔧 Maintenance
5-8%
📊 MARGIN EBITDA: 15-25%

## Slide 16
Apa yang Dimonitor Manajemen?
📅 MONITORING HARIAN
• Kapasitas giling harian
(ton tebu/hari)
• Rendemen & recovery
real-time
• Downtime & breakdown
analysis
• Stok tebu & antrian
tebang angkut
📊 MONITORING MINGGUAN/
BULANAN
• Cash flow & working
capital
• Penjualan gula & piutang
• HPP (Harga Pokok
Produksi)
• Safety incident & K3
• Target vs actual
production

## Slide 17
Kesimpulan
✅ Pabrik gula = bisnis padat modal, padat karya, musiman
✅ Proses produksi: 9 tahapan (24-48 jam tebu → gula)
✅ Value creation: gula + 4 produk samping (circular economy)
✅ Profitabilitas: rendemen, harga jual, efisiensi operasional
✅ Tantangan: produktivitas, impor, teknologi tua
✅ Peluang: modernisasi, digitalisasi, diversifikasi produk
✅ KPI kritis: rendemen, recovery, kapasitas giling, losses
✅ Industri strategis: ketahanan pangan, lapangan kerja, devisa

## Slide 18
TERIMA KASIH
Pertanyaan?