## Slide 1
OVERVIEW PROSES ALUR BISNIS
PABRIK GULA
Dari Kebun Tebu hingga Distribusi Gula — Panduan Operasional untuk Pemula
Presentasi Kerja Praktik | 2024

## Slide 2
DAFTAR ISI
Agenda Presentasi
1. Pengantar Industri Gula
2. Alur Bisnis End-to-End
3. Penerimaan Bahan Baku & Tebu
4. Persiapan Tebu & Penggilingan
5. Pemurnian Nira (Clarification)
6. Penguapan (Evaporation)
7. Kristalisasi & Vacuum Pan
8. Sentrifugasi & Pemisahan Gula
9. Pengeringan, Pengemasan & Penyimpanan
10. Utilitas & Sistem Pendukung
11. Alur Bisnis & Operasional
12. Tantangan Operasional Pabrik Gula
13. Rangkuman & Key Takeaways

## Slide 3
PENGANTAR INDUSTRI GULA
Apa itu Pabrik Gula & Perannya dalam Supply Chain
▪ Pabrik gula = industri terintegrasi: dari kebun tebu → proses → distribusi
▪ Output utama: Gula Kristal Putih (SHS) dengan pol ≥99,3%
▪ 4 produk samping: molasses, bagasse, blotong, listrik (15–25% revenue)
▪ Produksi nasional: ~2,2 juta ton/tahun
▪ Konsumsi nasional: ~5–6 juta ton/tahun
▪ Impor: ~50% dari kebutuhan
▪ Pabrik aktif di Indonesia: ~60 unit
▪ Musim giling: April – November (6–7 bulan)
▪ Off-season: maintenance & overhaul
Rendemen Target 8–10%
Kapasitas Giling 3.000–6.000 TCD
Lead Time 24–48 jam
Margin EBITDA 15–25%

## Slide 4
ALUR BISNIS END-TO-END
High-Level Process Flow — Dari Kebun hingga Konsumen
Penanaman Tebu
10-14 bln
Tebang & Angkut
<24 jam
Penerimaan & Timbang
Cek Pol/Brix
Penggilingan (Milling)
Ekstraksi Nira
Pemurnian (Clarification)
Hilangkan Impuritas
Penguapan (Evaporation)
Brix 12%→65%
Kristalisasi (Vacuum Pan)
Bentuk Kristal
Sentrifugasi
Pisah Kristal & Molasses
Pengeringan & Packing
Kadar Air <0,5%
Distribusi & Penjualan
Gudang → Pasar
💡 Key Takeaway: Total lead time tebu tebang → gula jadi = 24–48 jam. Setiap jam delay = pol turun 0,1%

## Slide 5
PENERIMAAN BAHAN BAKU & TEBU
Farmer Supply → Transportasi → Unloading → Cane Yard
▪ Tebu ditanam 10–14 bulan sebelum dipanen (ratoon/plant cane)
▪ Petani/supplier mengirim tebu via truk ke pabrik
▪ Tebu harus digiling <24 jam setelah tebang (cegah pol turun)
▪ Proses Penerimaan:
1. Penimbangan truk (brutto & tarra)
2. Sampling & analisis (pol, brix, trash %)
3. Unloading dengan cane tipper / crane
4. Penyimpanan sementara di cane yard
▪ Cane yard mengatur antrian FIFO (first-in first-out)
▪ Target: antrian maksimal 12–24 jam
Petani / Kebun
Transportasi Truk
Timbangan & QC
Unloading (Tipper)
Cane Yard / Lori
💡 Key Takeaway: Kualitas tebu saat diterima menentukan rendemen akhir pabrik.

## Slide 6
PERSIAPAN TEBU & PENGGILINGAN (MILLING)
Cane Carrier → Knives/Shredder → Milling Tandem → Nira Mentah
▪ Cane Carrier: konveyor membawa tebu ke stasiun gilingan
▪ Cane Knife (pisau tebu): memotong tebu jadi potongan kecil
▪ Shredder/Unigrator: mencacah serat tebu agar sel terbuka
▪ Milling Tandem (4–6 unit gilingan):
– Setiap unit = 3 roll (top, feed, discharge)
– Imbibisi air panas untuk maksimalkan ekstraksi
– Hasil: Nira Mentah (mixed juice) + Ampas (bagasse)
▪ Target Recovery Pol: 92–96%
▪ Kapasitas: 3.000–6.000 TCD (Ton Cane per Day)
Cane Carrier
Cane Knife
Shredder
Gilingan 1-2-3-4
Nira Mentah + Bagasse
💡 Key Takeaway: 100 ton tebu → ~30 ton bagasse (bahan bakar) + nira untuk diproses lebih lanjut

## Slide 7
PEMURNIAN NIRA (CLARIFICATION)
Penghilangan Impuritas → Pemanasan → Nira Jernih
▪ Nira mentah mengandung gula + kotoran (tanah, lilin, protein)
▪ Tujuan: menghasilkan nira jernih (clear juice) untuk diuapkan
▪ Proses Utama:
1. Pre-liming: penambahan susu kapur Ca(OH)₂ → pH ~7
2. Sulfitasi (opsional): SO₂ untuk pemucatan warna
3. Pemanasan (juice heater): 100–105°C
4. Flash tank: lepas udara terlarut
5. Clarifier (pengendapan): kotoran mengendap
6. Rotary Vacuum Filter: saring endapan → blotong
▪ Output: Nira Jernih (clear juice) → ke evaporator
▪ By-product: Blotong (filter cake) → pupuk organik
Nira Mentah
Liming + Sulfitasi
Juice Heater (100-105°C)
Clarifier
Nira Jernih → Evaporator
💡 Key Takeaway: Blotong bukan limbah — dijual sebagai pupuk organik (2–3% revenue tambahan)

## Slide 8
PENGUAPAN (EVAPORATION)
Konsentrasi Nira — Multiple Effect Evaporator
▪ Tujuan: menguapkan air dari nira jernih → nira kental (thick juice/syrup)
▪ Brix naik dari ~12% → ~65% (konsentrasi gula meningkat)
▪ Sistem: Multiple Effect Evaporator (MEE)
– Biasanya 4–5 badan (effect/vessel)
– Uap dari badan 1 digunakan memanaskan badan 2, dst.
– Efisiensi energi: 1 kg uap bisa menguapkan 4–5 kg air
▪ Prinsip kerja:
– Tekanan menurun tiap badan (vakum progresif)
– Titik didih turun → penguapan tetap terjadi
– Badan terakhir beroperasi di bawah vakum
▪ Output: Nira Kental (syrup) siap masuk vacuum pan
Effect 1 (Tekanan Tinggi)
Effect 2
Effect 3
Effect 4 (Vakum)
Nira Kental

## Slide 9
KRISTALISASI & VACUUM PAN
Pembentukan Kristal Gula — Massecuite Process
▪ Tujuan: membentuk kristal gula dari nira kental
▪ Dilakukan dalam Vacuum Pan (bejana vakum)
▪ Proses:
1. Nira kental dimasukkan ke vacuum pan
2. Pemanasan vakum → penguapan air lanjut
3. Penambahan bibit kristal (seed/fondan)
4. Kristal tumbuh perlahan dalam larutan induk
5. Hasil: Massecuite (campuran kristal + mother liquor)
▪ Sistem Masakan (bertingkat):
– Masakan A: kristal terbesar, kualitas terbaik
– Masakan B: kristal sedang
– Masakan C/D: kristal kecil (diputar ulang)
▪ Massecuite A → sentrifugasi → Gula SHS
Nira Kental (Syrup)
Vacuum Pan (Masakan A/B/C)
Massecuite
→ Sentrifugasi
💡 Key Takeaway: Kristalisasi bertingkat memaksimalkan recovery — gula yang tidak terkristal diproses ulang

## Slide 10
SENTRIFUGASI & PEMISAHAN GULA
Memisahkan Kristal Gula dari Molasses
▪ Tujuan: memisahkan kristal gula murni dari larutan induk (molasses)
▪ Alat: Centrifugal / Putaran (basket type, batch/continuous)
▪ Proses:
1. Massecuite dimasukkan ke basket centrifugal
2. Putaran tinggi (1.000–1.500 rpm)
3. Gaya sentrifugal mendorong molasses keluar melalui saringan
4. Kristal gula tertahan di dalam basket
5. Pencucian (steam/water wash) untuk poles kristal
▪ Hasil:
– Kristal gula basah → ke pengering
– Molasses A → masakan B (recycle)
– Final Molasses (tetes akhir) → dijual (pakan, etanol)
▪ 100 ton tebu → ~4–5 ton molasses
Massecuite
Centrifugal (1000-1500 rpm)
Kristal Gula (basah)
Molasses (tetes)

## Slide 11
PENGERINGAN, PENGEMASAN & PENYIMPANAN
Finishing Process — Sugar Drying, Packing, Warehouse
▪ Pengeringan (Sugar Dryer):
– Kristal gula basah dilewatkan rotary dryer
– Udara panas mengurangi kadar air hingga <0,5%
– Dilanjutkan cooler → suhu turun ke ambient
▪ Grading & Screening:
– Ayakan memisahkan ukuran kristal (halus/kasar)
– Gula off-spec dilebur ulang (re-melt)
▪ Pengemasan:
– Standar: karung 50 kg
– Automatic weighing & sewing machine
– Labeling: batch, tanggal produksi, pol, ICUMSA
▪ Gudang Penyimpanan:
– Suhu & kelembaban terkontrol
– FIFO system, pallet stacking
– Siap distribusi ke pasar/industri
Kristal Basah
Rotary Dryer & Cooler
Grading (Screening)
Pengemasan (50 kg)
Gudang (Distribusi)

## Slide 12
UTILITAS & SISTEM PENDUKUNG
Steam, Boiler, Turbine, Bagasse & Energy Cycle
▪ Pabrik gula hampir self-sufficient untuk energi!
▪ Siklus Energi (Cogeneration):
1. Bagasse (ampas tebu) → dibakar di Boiler
2. Boiler → menghasilkan uap bertekanan tinggi
3. Uap → menggerakkan Turbin → listrik
4. Exhaust steam → proses (evaporator, vacuum pan, heater)
▪ Data Kunci:
– 100 ton tebu → ~30 ton bagasse
– Bagasse = 100% bahan bakar boiler
– Surplus listrik → dijual ke PLN (3–5% revenue)
▪ Utilitas Lainnya:
– Water treatment plant (air proses & imbibisi)
– Workshop & bengkel (maintenance)
– Laboratorium QC (analisis pol, brix, ICUMSA)
Bagasse (Ampas Tebu)
Boiler (Pembakaran)
Uap Tekanan Tinggi
Turbin (Listrik)
Exhaust Steam → Proses
💡 Key Takeaway: Pabrik gula = pembangkit listrik sendiri. Bagasse menggantikan bahan bakar fosil.

## Slide 13
ALUR BISNIS & OPERASIONAL
Koordinasi, Logistik, Penjadwalan & Quality Control
▪ 6 Divisi Operasional:
Tanaman | Pabrikasi | Instalasi | Keuangan | SDM | Pemasaran
▪ Koordinasi Operasional:
– Operasi 24/7 saat musim giling (shift 3×8 jam)
– Meeting harian: target giling vs aktual
– Komunikasi real-time antar stasiun
▪ Logistik & Distribusi:
– Inbound: penjadwalan angkutan tebu dari kebun
– Outbound: pengiriman gula ke distributor/industri
– FIFO untuk inventori gudang
▪ Quality Control:
– Lab menganalisis di setiap stasiun
– Parameter: pol, brix, ICUMSA, kadar air, warna
– Target losses keseluruhan: <2,5%
HARIAN Kapasitas giling, rendemen, antrian tebu, breakdown
MINGGUAN Target vs actual, K3, analisis losses
BULANAN Cash flow, EBITDA, efisiensi energi
💡 Key Takeaway: Manajemen memonitor 3 layer: harian (operasional), mingguan (kualitas), bulanan (finansial)

## Slide 14
TANTANGAN OPERASIONAL PABRIK GULA
Hambatan Industri & Bottleneck Produksi
⚠️ BOTTLENECK OPERASIONAL:
▪ Kualitas tebu rendah (pol <8%)
▪ Breakdown mesin gilingan/boiler
▪ Antrian tebu terlalu lama (pol turun)
▪ Cuaca (hujan ganggu tebang/angkut)
▪ SDM operator terbatas
▪ Kapasitas terbatas vs pasokan
Mitigasi: preventive maintenance,
QC ketat di emplasement, training SDM
⚠️ TANTANGAN INDUSTRI:
▪ Produktivitas rendah (RI 6-8% vs Thailand 10-12%)
▪ Impor tinggi (~50% kebutuhan nasional)
▪ Teknologi tua (mesin >30 tahun)
▪ Margin tipis (HPP tinggi vs harga regulasi)
▪ Perubahan iklim (kemarau/banjir)
▪ Regenerasi petani tebu menurun
Akar masalah: PRODUKTIVITAS
→ itulah sebab impor tetap tinggi
Digitalisasi (IoT/SCADA/AI) +10-15% efisiensi
Modernisasi Mesin +1-2% rendemen
Co-generation Listrik +5-10% revenue
Diversifikasi (Bioetanol, Refined) +15-25% revenue

## Slide 15
RANGKUMAN & KEY TAKEAWAYS
5 Poin Penting yang Harus Diingat
1
Bisnis Terintegrasi
Pabrik gula = hulu (kebun) + proses (pabrik) + hilir (distribusi). Satu rantai nilai yang saling tergantung.
2
Multi-Revenue Stream
Bukan hanya gula — molasses, bagasse, blotong, dan listrik menyumbang 15–25% revenue tambahan.
3
KPI Raja = Rendemen
Target 8–10%. Kenaikan 1% rendemen = peningkatan profit signifikan. Semua stasiun berkontribusi.
4
Tantangan Nyata
Produktivitas rendah, teknologi tua, margin tipis. Indonesia masih impor 50% gula.
5
Peluang Besar
Digitalisasi, modernisasi, co-gen, diversifikasi → potensi +20–30% EBITDA.
"100 ton tebu → 8–10 ton gula + 30 ton bagasse + 4–5 ton molasses = bisnis yang utuh"

## Slide 16
TERIMA KASIH
atas perhatian Bapak/Ibu
Sesi Tanya Jawab
Silakan ajukan pertanyaan atau berikan masukan